| ETL – Ship bulk meteorology measurement comparison: PACS99-03, Ronald H Brown |
| --- |
| Variable | <ETL> | <Ship> | <Ship-ETL> | Stand Dev | Number |
| Ta, C | 23.61 | 23.54 | -0.06 | 0.30 | 67 |
| SST, C | 25.33 | 25.25 | -0.08 | 0.19 | 115 |
| Qa, g/kg | 13.59 | 13.20 | -0.67 | 2.3 | 67 |
| WS, m/s | 5.52 | 5.68 | 0.17 | 0.56 | 67 |

| ETL – Ship bulk meteorology measurement comparison: PACS 00-01, Ka’imi Moana |
| --- |
| Variable | <ETL> | <Ship> | <Ship-ETL> | Stand Dev | Number |
| Ta, C | 26.62 | 26.85 | 0.22 | 0.35 | 37 |
| SST, C | 27.67 | 27.67 | 0.00 | 0.20 | 55 |
| Qa, g/kg | 17.36 | 17.78 | 0.43 | 0.33 | 37 |
| WS*, m/s | 5.04 | 5.44 | 0.40 | 0.32 | 37 |
| *WS misidentified as true wind but was actually relative wind speed. True wind direction was correctly identified. True wind speed recalculated to give the above results |

| ETL – Ship bulk meteorology measurement comparison: STRATUS03, Roger Revelle |
| --- |
| Variable | <ETL> | <Ship> | <Ship-ETL> | Stand Dev | Number |
| Ta, C | 19.27 | 19.16 | -0.11 | 0.20 | 12 |
| SST, C | 19.33 | 19.53 | 0.20 | 0.12 | 10 |
| Qa, g/kg | 10.44 | 10.49 | 0.04 | 0.17 | 12 |
| WS, m/s | 6.03 | 6.86 | 0.83 | 0.82 | 12 |
| Solar, W/m2 | 245.2 | 249.0 | 3.8 | 3.5 | 10 |
| IR, W/m2 | NA | NA | NA | NA | NA |

| ETL – Ship bulk meteorology measurement comparison: STRATUS04, Ronald H. Brown |
| --- |
| Variable | <ETL> | <Ship> | <Ship-ETL> | Stand Dev | Number |
| Ta, C | 19.06 | 18.96 | -0.11 | 0.03 | 14 |
| SST, C | 19.53 | 19.46 | -0.08 | 0.02 | 14 |
| Qa, g/kg | 10.00 | 9.93 | -0.08 | 0.02 | 14 |
| WS, m/s | 7.04 | 6.89 | -.15 | 0.63 | 14 |
| Solar, W/m2 | 237.9 | 239.5 | 1.6 | 5.6 | 14 |
| IR, W/m2 | 387.2 | 386.3 | -0.8 | 0.3 | 14 |

| Grand average comparison: Bias and uncertainty based on a pool of four research vessels. |
| --- |
| Variable | <Ship-ETL> | Stand Dev | Number Ships |
| Ta, C | -0.02 | 0.16 | 4 |
| SST, C | 0.01 | 0.13 | 4 |
| Qa, g/kg | -0.07 | 0.46 | 4 |
| WS, m/s | 0.31 | 0.41 | 4 |

| ETL – TAO Buoy bulk meteorology and flux measurement comparison: PACS00-03 |
| --- |
| Variable | <Buoy-ETL> | Stand Dev | Sigma/N1/2 | Number |
| Ta, C | 0.21 | 0.29 | 0.06 | 26 |
| SST, C | -0.06 | 0.17 | 0.05 | 36 |
| Qa, g/kg | 0.46 | 0.21 | 0.07 | 21 |
| WS, m/s | 0.32 | 0.70 | 0.16 | 19 |
| Solar, W/m2 | -12.0 | 49 | 28 | 3 |
| IR, W/m2 | 0.6 | 11 | 2.0 | 31 |
| Hl, W/m2 | -8.3 | 8.8 | 3.3 | 7 |
| Hs, W/m2 | -1.3 | 1.7 | 0.6 | 9 |