11/11/2015

ОТЧЕТ О ПОСТУПЛЕНИИ ДАННЫХ/ DATA FLOW REPORT

с 2 ноября по 8 ноября 2015 года/ from November 2, 2015 to November 8, 2015

| Прибор/ Instrument | Дата и время/Date and time (сбоя в поступлении данных/data flow break) | Дата и время/Date and time (возобновления потока данных/data flow restore) | Возможная причина/ Possible reason |
| --- | --- | --- | --- |
| 10.31.112.102 |
| Cimel | 10.17.2015 09: 08 АM |  | Нет данных на компьютере*/There are no data on the device* |
| 10.31.112.122 |
| METEK_Sonic_CAF | 11.05.2015 04:40 AM | 11.07.2015 03:15 AM | Нет данных на компьютере**/There are no data on the device** |
| 10.31.112.108 |
| GHG_Flux, Meteo_Wet, Meteo_Mid, Meteo_Dry | 10.30.2015 09:20 AM |  | Нет данных на компьютере и не будет до мая***/There are no data on the device and will not be until May *** |

* 17 октября данные перестали поступать с солнечного фотометра. Прибор смотрит только на север. Перезапуск прибора результатов не дает. Причина не выявлена./ October 17 data stopped coming to the sun photometer. the device looks just to the north. Restart the device does not give the result. The reason is not clear.

** Кратковременное отключение э/энергии в ПЧВ./ ** Short-term power outage in the CAF.

*** Насос не работает. В пургу в металлический ящик, где работал насос, набило снег. Произошло короткое замыкание. Отключение света в ПЧВ. Насос обледенел. На насосе слой льда 15-20 см. Насос оттаивает. Сейчас свет в ПЧВ есть. Кабина с приборами прогревается. Запасной насос Туомас Лаурила решил установить в мае. /The pump is not running. At the snowstorm in a metal box, where the pump is instilled, had been fulfilled by snow. There was a short circuit. Turn off the light in the CAF. The pump was covered by ice 15-20 cm. The pump was defrosted. Now there is electricity at the CAF. The cabin is heated with the devices. Tuomas Laurila has decided to replacement pump in May.